## Slide 1: EMPAQUES
El objetivo de la central de esterilización siempre será entregar a todas las áreas de la institución los dispositivos estériles para su uso.

## Slide 2
La complejidad del proceso radica en estas dos variables:
Una disponibilidad de equipos muy sofisticados para los procedimientos quirúrgicos.
Un número mayor de métodos de esterilización.

## Slide 3
Elegir empaque para esterilizar exige conocimiento, análisis y toma de decisiones.
El empaque debe:
Permitir que el agente esterilizante pueda penetrar y estar en contacto con el producto médico.
Ser una barrera efectiva para asegurar que el dispositivo conserve su esterilidad.
Dejarse abrir de tal forma que pueda extraer el dispositivo en forma aséptica.

## Slide 4
Todo producto médico, para ser esterilizado, almacenado y transportado hasta el punto de uso, debe ser acondicionado en empaques seleccionados para garantizar las condiciones de esterilidad, protegerlo del polvo y los microorganismos, y protegerlo contra los daños durante su manipulación.

## Slide 5
Tipos de embalaje
Primario: previene la recontaminación tras la esterilización del producto. Actúa como una barrera microbiana efectiva, permite el paso del aire y del agente esterilizante. Pueden ser: dos capas de papel grado médico simple o pouch contenedores con los filtros adecuados.
Secundario: facilita un almacenaje y un transporte adecuado. Embalaje de plástico extra, ofrece una protección adicional contra el polvo y la acción mecánica. Pueden ser: embalaje de plástico extra, contenedor.

## Slide 6: 10 criterios para determinar el tipo de empaque según la PAHO:
Porosidad / permeabilidad.
Resistencia al estallido.
Resistencia al desgarro.
Resistencia a la abrasión.
Desprendimiento de partículas.
Repelencia.
Memoria.
Facilidad de uso.
Atóxico.
Resistencia al aire.

## Slide 7: Tipos de empaques

## Slide 8
Generalmente algodón y poliéster de 55 hilos/cm2.
Tela tejida

## Slide 9
Existen diferentes tipos, son una combinación de celulosa y fibras sintéticas o 100% de fibras sintéticas por método de fusión.
Tela no tejida

## Slide 10
Blanco, de resistencia mecánica, posee un lado áspero y uno satinado, de modo que no libera pelusas. 60GS/M2.
Papel kraft

## Slide 11
Bobinas pelables de papel grado médico y film con testigo químico impreso para procesos de esterilización por vapor y óxido de etileno.
Pouch

## Slide 12
Tyvek
Fabricadas con polipropileno de alta densidad y Tyvek. Sin riesgo de desgarro, excelente resistencia a la penetración microbiana.

## Slide 13
Con y sin filtro. Fabricados en aluminio o acero inoxidable.
Contenedores rígidos

## Slide 15: Puntos a tener en cuenta
Mínimo desprendimiento de pelusa:
Polipropileno 2%
Tela de algodón de 280 hilos 57%
Papel crepado 4%
Mínimo de penetración de partículas secas:
Polipropileno 2 partículas
Tela de algodón de 280 hilos 650 partículas
Papel crepado 3 partículas

## Slide 16
Es el tiempo en que un material biomédico según el tipo de envoltorio, las condiciones de almacenamiento y el tipo de manipulación permanece estéril
Vida de estante
TÉCNICAS PARA ENVOLVER

## Slide 17
Es el tiempo en que un material biomédico según el tipo de envoltorio, las condiciones de almacenamiento y el tipo de manipulación permanece estéril.
VIDA ESTANTE

## Slide 18: RESOLUCION 387/04

## Slide 20: BAREMO
Según Resolución 387/04
PUNTAJE DURACIÓN